5-10吨抓斗桥式起重机

| 起重量 | t | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 | A6 |
| 跨度（S） | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| 起重机总重 | 室内 | kg | 17326 | 19059 | 20894 | 23500 | 26079 | 30338 | 33642 | 36943 | 23980 | 25705 | 27831 | 31600 | 34136 | 38026 | 41499 | 45269 |
|  | 室外 |  | 18070 | 19803 | 21638 | 24344 | 26823 | 31082 | 34386 | 32687 | 24776 | 26501 | 28627 | 32396 | 34932 | 38822 | 42795 | 46065 |
| 最大 轮压 | 室内 | KN | 75 | 83 | 89 | 97 | 103 | 115 | 123 | 133 | 113 | 123 | 129 | 140.5 | 148 | 159 | 168 | 178 |
|  | 室外 |  | 79 | 87 | 93 | 101 | 109 | 119 | 129 | 137 | 116 | 126 | 133 | 144.5 | 152 | 163 | 173 | 182 |
| 荐用轨道型号 | 38、43、50kg/m | 40、50kg/m或者QU70 |
| 最大起升高度 | m | 22 | 20 |
| 速度 | 起升 （开闭） | m/ min | 40.1 | 39.94 |
|  | 小车运行 |  | 44.5 | 44.55 |
|  | 起重机运行 |  | 112.3 | 113.5 | 109 | 109 | 98.1 | 98.7 |
| 电机 | 起升（开闭） | 2-YZR225M-8 2×22KW | 2-YZR180S-10 2×37KW |
|  | 小车运行 | YZR132M2-6 3.7KW | YZR132M2-6 3.7KW |
|  | 起重机运行 | 2-YZR160M1-6 2×5.5KW | 2-YZR160M2-6 2×7.5KW | 2-YZR160M2-6 2×7.5KW | 2-YZR160L-6 2×11KW |
| 抓斗 | 类型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 轻型 | 中型 | 重型 |
|  | 容积 | m3 | 3 | 1.5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
|  | 容重 | t/m3 | <1 | 1〜1.9 | 2〜3 | 1.0 | 1〜2 | 2.7 | >2〜3 |
|  | 自重 | kg | 2242 | 2515 | 2193 | 2318 | 3960 | 4357 | 4007 | 4642 | 3829 |
| 电源 | 三相交流 380V 50HZ |

16-20吨抓斗桥式起重机

| 起重量 | t | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 | A6 |
| 跨度（S） | m | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 |
| 起重机总重 | 室内 | kg | 47390 | 51748 | 55768 | 60471 | 63329 | 67957 | 56144 | 60157 | 63318 | 68321 | 71195 | 75647 |
|  | 室外 |  | 48506 | 52917 | 55515 | 61578 | 64435 | 69037 | 57357 | 61374 | 64621 | 69514 | 72408 | 76860 |
| 最大轮压 | 室内 | KN | 307 | 221 | 233 | 244 | 255 | 263 | 245 | 260 | 272 | 285 | 294 | 312 |
|  | 室外 |  | 211 | 221 | 237 | 250 | 260 | 268 | 251 | 263 | 276 | 288 | 297 | 316 |
| 荐用轨道型号 | QU70或90×90方钢 | QU70或90×90方钢 |
| 最大起升高度 | m | 22 | 26 |
| 速度 | 起升（开闭） | m/min | 41.8 | 48.6 |
|  | 小车运行 |  | 43.2 | 43.2 |
|  | 起重机运行 |  | 98 | 87.3 | 87.3 |
| 电机 | 起升（开闭） | 2—YZR315M—10 2×75kW | 2—YZR355M—10 2×90kW |
|  | 小车运行 | YZR160M2—6 7.5kW | YZR160M2—6 7.5kW |
|  | 起重机运行 | 2-YZR180L-8 2×11kw | 2-YZR200L- 8 2×15kw | 2-YZR200L- 8 2×15kw |
| 抓斗 | 图 号 | U141 | U137 |  | U133 |  | E29 | 嬲 | U155 | U151 | U152 | U147 | U148 | U143 | U144 |
|  | 类 型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 | 轻型 | 中型 | 重型 | 超重型 |
|  | 容积 | m3 | 8 | 4.8 | 3-2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 |
|  | 容重 | t/m3 |  | >1 〜1.7 | >1.1〜2.5 | >2.5〜3.3 | ≤1 | >1〜1.7 | >1.7-2.6 | >2.5〜3.3 |
|  | 自重 | kg | 7841 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9966 | 10123 | 9780 | 9927 |
| 电源 | 三相交流 380V 50HZ |